UPUTSTVO ZA UPOTREBU           RURIS VULCANO

500/900

CUPRINS

1.Uvod          ........................................................................................3

2.Upozorenja.......................................................................................4

3.Propisi o bezbednosti…………………..............................................5

4.Predstavljanje grejalice……………..................................................7

5.Opis kontrolnog panela………..........................................................8

6.Uputstvo za korišćenje.......................................................................8

7.Održavanje........................................................................................9

8.Rešavanje problema....................................................................10

9.Tehnički podaci...........................................................................12

10.Tablica potrošnje…......................................................................12

1.

PREDSTAVLJANJE

Dragi kupci!

Hvala vam na odluci da kupite RURIS proizvod i na ukazanom poverenju našoj kompaniji! RURIS je na tržištu od 1993. i sve ovo vreme postao je snažna marka koja je svoju reputaciju gradila ispunjavajući svoja obećanja, ali i kontinuiranim ulaganjima koja su trebala da pomognu kupcima pouzdanim, efikasnim i kvalitetnim rešenjima. Uvereni smo da ćete ceniti naš proizvod i uživati u njemu njegov dugoročni učinak.RURIS svojim kupcima ne nudi samo opremu, već i kompletna rešenja. Važan element u odnosu sa kupcem su saveti i pre prodaje i posle prodaje, kupcima RURIS-a na raspolaganju je čitava mreža partnerskih prodavnica i servisnih punktova. Da biste uživali u kupljenom proizvodu, pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu.Sledite uputstva, garantovaćete vam dugotrajnu upotrebu. Kompanija RURIS kontinuirano radi na razvoju proizvoda i stoga zadržava pravo izmene, između ostalog, njihovog oblika, izgleda i performansi, bez potrebe da to unapred saopštava. Još jednom vam hvala što ste odabrali RURIS proizvode!

Tehnička podrška:

Telefon:060 118 119 0

2. UPOZORENJA

PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTSTVO: Pročitajte i sledite sva uputstva. Uputstva čuvajte na sigurnom mestu za buduću upotrebu. Ne dozvolite osobama koje nisu pročitale ova uputstva da sastavljaju, pale, podešavaju ili upravljaju sistemom grejanja.

Ovaj proizvod nije pogodan za primarno grejanje

POZOR!

1.1 Ovaj uređaj ne smeju da koriste deca mlađa od 12 godina i osobe sa smanjenim ili neiskusnim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima. Čišćenje i održavanje od strane korisnika ne obavljaju deca.

1.2 ATENȚIE! Ne smete pokrivati i prekrivati grejalicu.

1.3   Decu držite dalje od grejalice.

1.4  Deca između ranjivih ljudi.12 i 14 godina mogu uključivati / isključivati uređaj samo pod uslovom da je postavljen ili instaliran u normalnom radnom položaju i ako su nadgledani ili upućeni u bezbednu upotrebu uređaja. i razumeju opasnosti. Deca između 12 i 14 godina neće se priključivati, podešavati i čistiti uređaj ili obavljati održavanje.

1.5  POZOR!  Neki delovi ovog proizvoda mogu doseći visoke temperature i prouzrokovati opekotine.Posebna pažnja biće posvećena prisustvu dece i domaćih životinja.

2.1 U zavisnosti od vrste kabla za napajanje, ovaj grejač vazduha može se koristiti samo u domaćinstvu, skladištima i radionicama, gradilištima ili plastenicima. To uključuje termostat i samo resetujući termički prekidač za kontrolu grejnih elemenata.Termostat preuzima temperaturu vazduha i kontroliše okolnu temperaturu.Termostatom se ne kontroliše motor ventilatora i on nastavlja da radi kada termostat isključi grejni element (za modele VULCANO 200). Motor ventilatora kontroliše termostat i nastavlja da radi kada termostat isključi grejni element (u slučaju VULCANO 300), a samo resetujući termički prekidač će isključiti sistem grejanja kako bi se osigurala sigurnost u slučaju pregrevanja.

2.2  Kada prvi put koristite grejač, možete primetiti lagano ispuštanje dima. To je normalno i nestaje nakon kratkog vremena. Grejni element je napravljen od nerđajućeg čelika i premazan je fabričkim zaštitnim uljem. Dim nastaje kada se zagreje preostalo ulje.

3. POSEBNI PROPISI O BEZBEDNOSTI

3.1 Pre upotrebe, proverite oznaku na kablu za napajanje. U zavisnosti od vrste kabla za napajanje, ovaj uređaj se može koristiti u različitim uslovima okoline

3.2  Prilikom upotrebe kućnih aparata uvek se treba pridržavati osnovnih mera predostrožnosti, uključujući sledeće:

3.2.1 Grejač vazduha nije pogodan za spoljašnju upotrebu u vlažnim prostorijama u kupatilu ili u drugim vlažnim sredinama.

3.2.2  Imajte na umu da grejač vazduha može dostići visoke temperature i zato će biti postavljen na sigurnoj udaljenosti od zapaljivih predmeta kao što su nameštaj, zavese i slično.

3.2.3 Nemojte prekrivati grejalicu

3.2.4 Grejač vazduha nesme biti postavljen odmah ispod zidne utičnice.

3.2.5 Ne povezujte grejač vazduha sa start / stop tajmerom ili nekim drugim oprema koja može automatski da uključi uređaj.

3.2.6 Grejač vazduha se neće nalaziti u prostorijama u kojima se koriste ili skladište tečnosti ili zapaljivi gasovi.

3.2.7 Ako se koristi produžni kabal mora biti kraći od postojećeg kabla I mora biti trajno povezan.

3.2.8. Ne priključujte grejalicu u istu utičnicu gde su priključeni drugi uređaji.

3.2.9 Ne koristite ovaj grejač vazduha u neposrednoj blizini kupatila, tuša ili bazena..

3.2.10 Ako je kabl za napajanje oštećen, zameniće ga ovlašćeni servis ili kvalifikovana osoba, kako bi se izbegle opasnosti.

3.2.11 Uverite se da je grejač vazduha uvek pod nadzorom i držite decu i životinje dalje od njega.

3.2.12  Ne postavljajte grejalicu na pokretne predmete I vozila

3.2.13 Kada aparat ne koristite duže vreme, iskopčajte ga iz utičnice.Ne ostavljajte grejač duže vreme bez nadzora bez upotrebe. Iskopčajte utikač, ne isključujte kabl za napajanje..

3.2.14 Držite grejač dalje od zavese ili mesta gde se usis vazduha može lako blokirati.

3.2.15 Da biste izbegli mogući električni udar ili curenje, nikada nemojte koristiti uređaj mokrim rukama i nemojte rukovati uređajem kada na kablu za struju ima vode..

3.2.16 Ne odlažite električne uređaje kao nesortirani komunalni otpad, koristite odvojene uređaje za sakupljanje.Za informacije o dostupnim sistemima sakupljanja obratite se lokalnoj upravi.

3.2.17 Decu treba nadgledati kako bi se osiguralo da se ne igraju uređajem.

4. PREDSTAVLJANJE GREJALICE

1.     Kontrolni tasteri

2.     Ručka

3.     Grejač

4.     Prednja mrežica

5.     Kućište

5. PREDSTAVLJANJE KONTROLNIH TASTERA

5.1 Levo dugme: birač sa podešavanjem grejanja

5.2 Desno dugme: dugme za podešavanje termostata

6. INSTRUKCIJE ZA UPOTREBU

6.1 Postavite grejač vazduha tako da stoji uspravno na čvrstoj površini i na sigurnoj udaljenosti od vlažnog okruženja i zapaljivih predmeta

6.2 Spojite grejalicu na električnu mrežu na trofazni priključak.

6.3  Podesite dugme termostata na MAKS i pustite da grejač radi punom snagom. (Slika. 1)

Slik. 1

6.4  Grejač vazduha će se pokrenuti kada je birač grejanja podešen na jednu od postavki intenziteta toplote. (Slika 2)

6.5  Nakon što se u prostoriji postigne željenu temperaturu, grejač će se isključiti..

1)   Ventrilator nastavlja da funkcioniše na modelu  VULCANO 500

2)  ventilator prestaje da radi na modelu

VULCANO 900

Fig. 2

Nakon pada temperature, grejni element će raditi. Sistem grejanja ventilatora automatski se uključuje i isključuje, održavajući sobnu temperaturu konstantnom..

6.6 Pre isključivanja grejača, okrenite termostat u položaj MIN i okrenite prekidač u položaj ventilatora, pustite da se aparat hladi dva minuta, a zatim isključite grejač i isključite ga iz utičnice.

7. ODRŽAVANJE

7.1  Pre čišćenja uređaja, isključite ga iz utičnice i ostavite da se ohladi. Kućište se lako zaprlja; obrišite ga često mekom sunđerom. Prljave komponente obrišite sunđerom namočenim u vodi i blagim deterdžentom na temperaturi <50 ° C, a zatim osušite kućište grejača čistom krpom. Pazite da voda ne uđe u uređaj. Ne prskajte vodu na grejač, nemojte koristiti rastvarače poput benzina itd. prilikom čišćenja hladnjaka, radi zaštite kućišta.

7.2 Očistite kabl i utikač, osušite ih i umotajte u plastičnu vreću.

7.3 Kada skladištite grejalicu, pustite da se ohladi, a zatim ga prekrijte plastičnom vrećicom, stavite u kutiju za pakovanje i držite na suvom, provetrenom mestu.

8. PROBLEMI

Isprobajte dole navedene predloge da biste videli da li možete sami da rešite problem pre nego što pozovite servisni centar ili proizvođača.

Problem                                Mogući razlog                     Rešenje

Sistem grejanja ne radi, čak i kada je prekidač termostata povezan se aktiviraju

Isključen je, nesigurna veza

Uklonite utikač, proverite vezu utičnice, a zatim se ponovo povežite u drugu utičnicu

Nema struje u utičnici

Grejni element sija
Ulazni napon je prevelika ili premala
Koristite napajanje prema rangiranju na etiketi

Zaštitna mreža blokirana

Držite grejalicu dalje od zapaljivih materijala, plastike, papir i druge stvari koje mogu pokriti usis ili koje se lako mogu pokriti na usisu vazduha

Prekidač nije postavljen na grejanje

Okrenite taster na grejanje

Uređaj se nije zagrevao ili je radio samo ventilator

Termostat nije funkcionisao

Prekidač za automatsku regulaciju nije funkcionisao

Okrenite termostat i osluškujte zvuk otvaranja / zatvaranja. Ako se ne čuje klik i termostat nije oštećen, sistem grejanja će se automatski uključiti kada se aparat ohladi

Isključite grejač i

proverite da li je ulaz

ili izlaz blokiran.

Isključite utikač i

sačekajte najmanje

10 minuta da se

sistem zaštite

resetuje pre

pokušaja ponovo

pokrenite radijator.

Abnormalna buka                  Nije u vertikali

Postavite grejalicu                na ravnu površinu

9. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Model                                 VULCANO 200                 VULCANO 300

Zaštita od vode I prašine

IPX4                                  IPX4

Volti                                             220-240V                          220-240V

Snaga                                                      2000W                               3000W

Napon                                  8.3-9.1A                          12.5-13.6A

Potrebna snaga osigurača                          10A                                    15A

Stepeni   snage                              25/1000/2000W                 25/1500/3000W

Sigurosni thermostat auto                         65°C                                  65°C

Dimenzije proizvoda ( mm)                    235*225*330                     270*255*400

Težina (KG)                                         3.5                                     4.6

9.1 Kućište je napravljeno od čeličnog lima i pokriveno prahom otpornim na toplotu

9.2 Isporučuje se u kompletnom obliku, sa kablom i utikačem.

10. GRAFIKON POTROŠNJE

Identifikator modela: VULCANO 200

Artikal               Simbol     Vrednost    jedinica    Član                              Jedninica

Toplotna energija

Režim skladištenja toplote, samo za električne grejače sa lokalnim skladištem toplote (odaberite opciju)

Snaga termička nominalna Snaga termička minimal

Snaga termička maks

kontinuir

S nom            2          kW           Ručna kontrola toplotnog opterećenja sa integrisanim termostatom

S min             1            kW           Ručna kontrola toplotnog opterećenja kao odgovor na sobnu i / ili spoljnu temperaturu

S max            2            kW           Elektronska kontrola toplotnog opterećenja, kao odgovor na sobnu temperaturu i / ili spoljašnji

[ne]

[ne]

[ne]

POtrošnja pratećih delova                                  Kontrolisana toplotna snaga

[ne]

Kod toplotne energije nominalno

Kod snage termičke minimalno

U stanju mirovanj

elmax          N/A        kW           Tip toplotne energije / kontrola sobne temperature (izaberite opciju

elmin           N/A        kW           Jedna etapa toplotne snage, bez kontrole sobne temperature

elSB            N/A        W             Dva ili više ručnih brzina bez regulacije sobne temperature

sa regulacijom sobne temperature putem mehaničkog termostata

[ne]

[ne]

[da]

Identrifikacija modelal:Vulcano300

ČlanSimbolVrednostJedinicaJedinica

Toplotna energijaRežim skladištenja toplote, samo za električne grejače sa lokalnim skladištem toplote (odaberite opciju)

Snaga termička nominaln

Snom	3kWRučna kontrola toplotnog opterećenja sa integrisanim termostatom

[nu]

Snaga termička minimal
Smin1.5kWRučna kontrola toplotnog opterećenja

[nu]

Snaga termička maks

kontinuir

Smax3kWElektronska kontrola toplotnog optere

[nu]

Potrošnaj pratećih delova                    Kontrolisana snaga

[nu]

Kod toplotne energije nominalno

elmax	N/AkWTip toplotne energije / kontrola sobne temperature (izaberite opciju

Kod snage termičke minimalno

elmin	N/AkWJedna etapa toplotne snage, bez kontrole sobne temperature

[nu]

U stanju mirovanj

elSBN/AWDva ili više ručnih brzina bez

[nu]

Withmechanicthermostatroom

temperaturecontrol

[da]

cucontrolultemperaturiicamereiprin intermediulunuitermo

ntrolelectronicaltemperaturii camer

cucontrolelectronicaltemperaturii camereișicutemporizatorcu programarezilnică

[nu]

Alteopțiunidecontrol(sepotselectamai

multevariante)

controlultemperaturiicamerei,cu

detectareaprezenței

[nu]

controlultemperaturiicamerei,cu detectareauneiferestredeschise

[nu]

cuopțiunedecontrolladistanță[nu]

cudemarajadaptabil[nu]

culimitareatimpuluidefuncționare[nu]

cusenzorcubulbnegru[nu]

Detaliide

contact:

Observație:

Za električne uređaje za lokalno grejanje, sezonska energetska efikasnost grejanja izmerena ēs kućišta ne smeju biti niža od deklarisane vrednosti pri nazivnom toplotnom izlazu jedinice.

Odlaganje otpada

Zaštita životne sredine

Otpad od proizvodnje električne energije ne odlaže se sa kućnim otpadom. Molimo vas da reciklirate ako postoje sadržaji. Savete o reciklaži potražite kod lokalnih vlasti ili distributer